Obsah

# Úvod
## Účel dokumentu
Specifikace rozhraní SW je vytvořena na základě čl.7.3.4.19 normy EN 50 128, ed.2.
## Okruh čtenářů
Dokument je součástí dokumentace PROPLC.
## Odkazy na jiné dokumenty

## Použité zkratky a symboly

# Definice rozhraní
  V systému PROPLC budou realizována tato rozhraní:
  1. směrem na nadřazený systém
  2. mezi MPLC a SPLC (safety komunikace)
  3. mezi M(S)PLC při propojení více sad
# Rozhraní ve směru na US

## US-PLC Protokol TZS_12
## Vícekrokové potvrzování
1. US inicializuje potvrzování povelu odesláním 1. a 2. povelu do MPLC a SPLC
2. MPLC prověří podmínky vykonání povelu a nastaví 1. stavový bit
3. US pošle 3. povel do MPLC.
4. MPLC předá požadavek do SPLC
5. SPLC prověří podmínky vykonání povelu a nastaví 2. stavový bit
6. US pošle 4. povel do SPLC.
7. SPLC prověří podmínky vykonáni povelu a povel se vykoná.

- Neočekávaný stav MPLC nebo SPLC - Pokud US obdrží od MPLC nebo SPLC neočekávané stavy potvrzovaných stavových bitů, ukončí potvrzování vynulováním potvrzovacích povelu.
- Neočekávaný povel od US. Pokud MPLC nebo SPLC obdrží od US jiný povel, než jaký je očekáván v potvrzovací posloupnosti, ukončí potvrzovací proceduru a vynuluje všechny potvrzovací bity.
- Timeout US. Pokud nedojde k dokončení potvrzování do 30s, ukončí US potvrzování vynulováním všech potvrzovacích povelů
- Timeout MPLC. MPLC ukončí potvrzování, pokud do ??? od zahájení potvrzování nedojde k prvnímu potvrzení.
- Timeout SPLC: SPLC ukončí potvrzování, pokud do ??? od prvního potvrzení nedojde ke druhému potvrzení.
# PLC1 – PLC-2